## Slide 1: Unità di apprendimento 3
La qualità e la sicurezza in azienda

## Slide 2: Unità di apprendimento 3 Lezione 4
Fattori di rischio, misure di tutela

## Slide 3: I luoghi di lavoro
Luoghi di lavoro
Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

## Slide 4: Macchine attrezzature e scale
Le attrezzature di lavoro, intese come macchina, apparecchio, utensile o impianto, devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), ovvero costruite rispettando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure, se la costruzione è antecedente a tali disposizioni, devono comunque essere rispettati i requisiti di sicurezza (allegato V al D.Lgs. 81/08).

## Slide 5: Macchine attrezzature e scale
Le attrezzature devono essere installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e devono essere dotate, ove necessario, di apposite istruzioni d’uso e di libretto di manutenzione.
Inoltre, per le attrezzature che prevedono verifiche periodiche, devono essere curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo.
Il datore di lavoro, infine, prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

## Slide 6: Analisi del rischio di una macchina I pericoli di natura meccanica
Schiacciamento
Cesoiamento
Taglio
Impigliamento
Trascinamento
Urto, puntura
Abrasione
Intrappolamento
Scivolamento, inciampo e caduta
Proiezione di fluido ad alta pressione
Proiezione di materiale solido
Perdita di stabilità della macchina o delle sue parti

## Slide 7: Analisi del rischio di una macchina I pericoli di natura elettrica
Contatti diretti ed indiretti
Fenomeni elettrostatici
Spruzzi metallici da corto circuiti

## Slide 8: Analisi del rischio di una macchina Altri pericoli
Rumore e vibrazioni
Posizioni errate o sforzi eccessivi
Inadeguatezza con l’anatomia mano-braccio o piede – gamba
Inadeguatezza dell’illuminazione del locale
Eccessivo o scarso impegno mentale
Errori umani

## Slide 9: Il rischio elettrico
Un importante elemento preso in considerazione dal legislatore riguarda l’obbligo del datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:
contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta e indiretta;
sovratensioni.

## Slide 10: Il rischio di incendio e di atmosfere esplosive
In merito al rischio di incendio, è opportuno considerare come quest’ultimo si formi e si sviluppi attraverso una reazione chimica di ossidazione in presenza di una sostanza combustibile e di una sostanza comburente, normalmente l’aria. Affinché possa verificarsi un incendio è necessario, inoltre, che avvenga il contatto tra il combustibile e il comburente e che le relative concentrazioni siano comprese entro determinati intervalli, detti limiti di infiammabilità; ma è soprattutto fondamentale che si verifichi un innesco tale da avviare la reazione.
Il rischio incendio

## Slide 11: Il rischio di incendio e di atmosfere esplosive
L’incendio, oltre che determinare sempre notevoli danni materiali, spesso ha anche gravi conseguenze sulle persone che possono essere presenti nell’ambiente interessato e, in qualche caso, anche sul personale che interviene nel tentativo di limitarne i danni.
Le conseguenze possono consistere in:
ustioni, in seguito al contatto con le fiamme o i materiali incandescenti;
asfissia o intossicazioni, in considerazione della diminuzione di ossigeno nell’ambiente o della produzione di agenti intossicanti prodotti dal materiale in combustione, causa della maggioranza di decessi, in caso di incendio;
traumi da schiacciamento o da urto in seguito a crolli e a esplosioni, o da cadute durante il percorso delle vie di fuga.
Il rischio incendio

## Slide 12: Il rischio di incendio e di atmosfere esplosive
Impianti fissi (sprinkler e altri sistemi): sono impianti collegati alla rete idrica antincendio o ad altri mezzi estinguenti (anidride carbonica e gas estinguenti, impianti a schiuma o polvere).

## Slide 13: Il rischio di incendio e di atmosfere esplosive
Impianti semifissi (idranti): il sistema comprende una rete idrica fissa di alimentazione dedicata, con adeguata portata, pressione e riserva idrica, e i sistemi di erogazione, costituiti da cassette idranti, naspi rotanti e manichette con lancia.

## Slide 14: Il rischio di incendio e di atmosfere esplosive
Apparecchi portatili (estintori): sia di tipo portatile, di minor peso e ampia diffusione, che di tipo carrellati, con maggiore capacità estinguente.

## Slide 15: Il rischio biologico
Agenti biologici
In base al D.Lgs. 81/08 (art. 267), sono «qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni» e includono pertanto batteri, virus, funghi microscopici ed endoparassiti. I microrganismi sono ulteriormente definiti come entità microbiologiche,
cellulari o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

## Slide 16: Il rischio biologico
In funzione del livello di rischio per gli esseri umani, si effettua una classificazione degli agenti biologici in relazione al rischio crescente dovuto alla capacità dell’agente di determinare un’infezione alla quale i lavoratori e la popolazione in generale possono essere esposti e alla gravità della conseguente malattia.
Tale infezione dipende dalla:
infettività, cioè dalla possibilità del microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’individuo;
patogenicità, cioè dalla sua capacità di produrre una malattia a seguito dell’infezione;
trasmissibilità, cioè dalla capacità di trasmissione della malattia dal soggetto infetto ad altro soggetto suscettibile;
neutralizzabilità, cioè dalla disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o di misure terapeutiche per la sua cura.

## Slide 17: Il rischio da agenti chimici
Prodotti chimici
Sono gli elementi e i composti chimici, sia singoli sia in miscela, nello stato in cui si presentano in natura o quali prodotti finali di un trattamento. Le sostanze chimiche possono essere presenti in quanto utilizzate per un determinato processo industriale o possono far parte di materiali utilizzati per altri scopi, come detergenti, liquidi di raffreddamento, lubrificanti, pitture.

## Slide 18: Il rischio da agenti chimici
La pericolosità delle sostanze chimiche è classificata in funzione delle caratteristiche tossicologiche, eco-tossicologiche e chimico-fisiche e, infine, in funzione degli specifici effetti sulla salute dell’uomo.
In relazione alle caratteristiche tossicologiche, le sostanze chimiche si suddividono in:
molto tossiche e tossiche | irritanti
nocive | corrosive
sensibilizzanti | 

## Slide 19: Il rischio da agenti chimici
In relazione alle caratteristiche eco-tossicologiche le sostanze chimiche vengono classificate come pericolose per l’ambiente:
sostanze nocive per l’ambiente acquatico (organismi acquatici, acque);
sostanze nocive per l’ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera).
In base alle caratteristiche chimico-fisiche si individua la seguente classificazione delle sostanze chimiche:
esplosive | comburenti | infiammabili

## Slide 20: Il rischio da agenti chimici
In funzione degli effetti sulla salute dell’uomo, le sostanze chimiche pericolose si suddividono nelle seguenti tipologie.
Cancerogene: sostanze e preparati che possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo.
Mutagene: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare difetti genetici ereditari nell’uomo.
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo, possono rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico delle capacità riproduttive maschili e femminili.
Teratogene: sostanze che, assorbite da donne in gravidanza, possono provocare malformazioni dell’embrione.

## Slide 21: Il rischio da agenti fisici
Gli agenti fisici costituiscono il titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e comprendono i rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l’organismo umano, tra i quali rientrano:
il rumore, per la presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo, con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro;
le vibrazioni, per la presenza di apparecchiature e di strumenti vibranti, con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta;
le radiazioni ottiche di origine artificiale, per la presenza di apparecchiature che impiegano radiazioni infrarosse, radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili;
i campi elettromagnetici.

## Slide 22: Il rischio da agenti fisici
Gli interventi di prevenzione e le misure di sicurezza da adottare sono distinti tra:
quelli di protezione dell’ambiente (p.e. il corretto funzionamento del sistema di insonorizzazione oppure la schermatura delle macchine);
quelli di protezione personale (quali occhiali, schermi protettivi, maschere per polveri, cuffie insonorizzanti ecc.).

## Slide 23: Videoterminali
Videoterminale
È uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.
Posto di lavoro
È l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
Lavoratore
Chi utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali.

## Slide 24: Videoterminali
Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all’utilizzo del videoterminale, analizzando i posti di lavoro con particolare riguardo per:
rischi per la vista e per gli occhi;
problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Dopo la valutazione il datore di lavoro deve quindi adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati, organizzando e predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.
Tali requisiti riguardano lo schermo, la tastiera e i dispositivi di puntamento, il piano e il sedile di lavoro, l’impiego dei computer portatili, l’ambiente (inteso come spazio, illuminazione, rumore, parametri microclimatici) e l’interfaccia elaboratore/uomo.

## Slide 25: Stress da lavoro correlato
Stress lavoro – correlato
È una reazione emozionale intensa a una serie di stimoli esterni che mettono in moto risposte fisiologiche e psicologiche di natura adattativa.

## Slide 26: Stress da lavoro correlato
Nel caso del mobbing, si tratta di una strategia attuata da parte del mobber, che aggredisce la vittima spesso alla presenza di spettatori. Soprattutto in ambienti in cui è presente un numero elevato di lavoratori si può essere in presenza di mobbing verticale, per cercare di allontanare dal mondo del lavoro soggetti “scomodi”, soprattutto se anziani. Il mobbing orizzontale si manifesta, invece, tra colleghi, soprattutto quando nell’azienda sono previste riduzioni di personale; in questo caso un gruppo di colleghi si coalizza contro uno o più soggetti, cercando di metterli in difficoltà durante lo svolgimento dell’attività lavorativa al fine di porli in cattiva luce con la dirigenza.
Il fenomeno del burnout caratterizza, invece, le professioni di aiuto (personale infermieristico, educatori ecc.) e si configura come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che svolgono professioni in cui è elevata l’implicazione relazionale.
Lo stress può essere positivo (eustress) nel caso in cui le pressioni sull’individuo risultino tollerabili dallo stesso.

## Slide 27: Stress da lavoro correlato
Lo stress può essere, al contrario, anche negativo (distress); questo si presenta quando l’individuo si rende conto di non essere in grado di fornire una risposta adeguata a questi stimoli e di non riuscire a gestire le pressioni alle quali è soggetto.
Le fasi attraverso cui si manifestano gli effetti negativi del distress sono costituite, all’inizio, da una fase di allarme, quindi da una fase di resistenza, e infine da una fase di esaurimento, ognuna delle quali presenta particolari caratteristiche:
fase di allarme, in cui l’individuo cerca una forma di adattamento;
fase di resistenza, in cui l’individuo cerca di contrastare le situazioni negative che via via gli si presentano;
fase di esaurimento, in quanto l’individuo si rende conto di non poter riuscire ad affrontare e a contrastare le situazione negative esterne.

## Slide 28: Stress da lavoro correlato
L’Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004 descrive lo stress come condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative.

## Slide 29: I dispositivi di protezione individuale
Dispositivo di protezione individuale
Secondo il D.Lgs. 81/08 è «qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

## Slide 30: I dispositivi di protezione individuale
ELENCO INDICATIVO DEI DPI | ESEMPI
Dispositivi di protezione della testa | Caschi, cuffie
Dispositivi di protezione dell’udito | Tappi per le orecchie, cuffie
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso | Occhiali, schermi facciali
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie | Apparecchi antipolvere, antigas
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia | Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli), contro le aggressioni chimiche, per elettricisti
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe | Scarpe con protezione supplementare della punta del piede, di protezione contro il freddo, ginocchiere
Dispositivi di protezione della pelle | Creme protettive
Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome | Giubbotti termici, grembiuli di protezione contro i raggi X
Dispositivi dell’intero corpo | Imbracatura di sicurezza
Indumenti di protezione | Indumenti di protezione contro il calore, contro il freddo

## Slide 31: I dispositivi di protezione individuale
Principali obblighi del datore di lavoro | Principali obblighi del lavoratore
Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi | Usare i DPI messi a disposizione dei lavoratori, provvedendone alla cura e senza apportarvi modifiche
Individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI | Seguire al termine dell’utilizzo le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie | Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI

## Slide 32: La segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
Segnaletica di sicurezza e di salute
È una segnaletica che, riferita a un oggetto, a un’attività o a una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una precisazione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

## Slide 33: La segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
Secondo il testo unico sulla sicurezza del lavoro si distinguono le seguenti tipologie di segnali.
Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.
Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o di un pericolo.
Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento.
Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Segnale di informazione: un segnale che fornisce un dettaglio informativo.

## Slide 34: La segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro